## Slide 1: Accuracy/Robustness Dilemma in Impedance Control

## Slide 2: מעבר
(DB-IC)
(PB-IC)
(IM-IC)

## Slide 3: Dynamic Based Impedance Control (DB-IC)
שיטת בקרת אימפדנסים המבוססת על המודל הדינמי של התהליך.
חוק הבקרה מוכתב ע"י האימפדנס הרצוי מהמערכת וכן המודל הדינמי שלה.
מצליחה לבצע עקיבה טובה אחר האימפדנס הרצוי אך רגישה לטעויות במודל הדינמי אשר עלולים לגרום לאי-יציבות.
מזניחה השהיה הנוצרת כתוצאה מהבקר וסגירת החוג ולכן אינה מתאימה כאשר המיקום ו/או הכוחות משתנים בצורה מהירה ביחס לעיכובים אלו.

## Slide 4: Dynamic Based Impedance Control (DB-IC)
הדינמיקה של יחידת הקצה עם N דרגות חופש מתוארת באמצעות המשוואה הבאה:
(1)
q -זווית המפרק
H(q) מטריצת האינרציה
h(q) –וקטור של מומנטי המפרק הנוצרים כתוצאה מגרביטציה ,כוחות חיכוך וכוחות צנטריפוגליים.
- המומנט המסופק על ידי האקטואטורים
J –מטריצת היעקוביאן.
- כוח האינטרקציה בין יחידת הקצה לסביבה.

## Slide 5: Control Law - (DB-IC)
עבור בקרת האימפדנס נרשום את האימפדנס הנדרש מיחידת הקצה ביחס לכוח האינטרקציה – (2)
כאשר: -הנם המיקום ,המהירות והתאוצה כאשר הסימון 0 מתייחס למיקום הוירטואלי (הנדרש) – ו -r למיקום האמיתי. באמצעות קינמטיקה ישירה והקשר בין מהירות יחידת הקצה למהירות הזווית מתקבל חוק הבקרה:

## Slide 6: Position Based Impedance Control (PB-IC)
שיטת בקרת אימפדנסים המבוססת על בקרת מיקום.
שיטה זו הומצאה בכדי להתגבר על התלות המוחלטת במודל הדינאמי ולשפר את הרובסטיות של המודל לאי ודאות.
בשיטה זו בקר המיקום עוקב אחר אות המיקום אשר "מתאים" לאימפדנס הרצוי,ומתקן את השגיאה במיקום (בין המיקום האמיתי למיקום האימפדנס).
בניגוד לDB-IC – לא מחייב שימוש במודל הדינמי וגם במידה והבקר מיקום משתמש בו – השיטה פחות רגישה לאי-וודאויות במודל הדינמי.
נתונה לשגיאות אימפדנס כאשר מיקום הרובוט שונה ממיקום האימפדנס, קורה כאשר יש הפרעות ושגיאות בבקר . עלולה לגרום ל“Contact Instability”-.

## Slide 7: (PB-IC)
האימפדנס הפנימי של הבקר אשר מוגדר בעיקר ע"י ההגבר של הבקר הפנימי(בבקר המדובר במאמר) שונה מהאימפדנס הנדרש ולכן יכול לגרום לשגיאות אימפדנס.
כאשר מתרחשות שגיאות גדולות – עקיבת האימפדנס אינה טובה והאימפדנס של התהליך מוכתב ע"י בקר המיקום (ואינו האימפדנס ש"רצינו").
כיוון שניתן לטפל רק בצורה חלקית בשגיאות אלו המעקב אחרי האימפדנס הנדרש מגביל מאוד את השימוש בשיטה זו למשימות פשוטות ביותר.
הבקר הפנימי מתוכנן להשיג שגיאת מצב מתמיד אפס ולא להתאים לדינאמיקה של מודל האימפדנס דבר היוצא קטבים מהירים מקטבי המודל כך שבמצב רגיל הם "שקטים" ונהיים דומיננטים בהפרעות .

## Slide 8: Control Law - (PB-IC)
למודל האימפדנס המתקבל יש אותה צורה כמו למשוואה (2)
רק שכעת הערכים האמיתיים r מוחלפים בערכי האימפדנס הנדרשים ומסומנים באות m:
לקבלת חוק הבקרה יש להשתמש בקינמטיקה ע"מ לקבל את זויות ומהירות המפרקים הרצויות של מודל האימפדנס.
חוק הבקרה המתקבל (בשימוש בקר PD ופיצוי דינמי לצורך השוואה עם (DB-IC:

## Slide 9: Linear One-Dimensional Analysis
הנחות: דרגות החופש השונות אינן מצומדות-דרגת חופש אחת. נזניח חיכוך במפרק.
מהמשוואה הדינאמית הכללית וההצבות עבור נקבל את משוואת המודל החד מימדי מסדר שני:

## Slide 10: Linear One-Dimensional Analysis
חוק הבקרה עבור (PB-IC) :
חוק הבקרה עבור (DB-IC) :
כאשר הנם הפרמטרים של האימפדנס הנדרש.
ו- הנם הפרמטרים המשוערים של התהליך.

## Slide 11: Linear One-Dimensional Analysis
ניתן לבטא את המערכת בחוג סגור ע"י כאשר:
הזוג שורשים של המטריצה A מבטאים את הדינאמיקה של מודל האימפדנס ואינם תלויים בחוק הבקרה.
והצמד השני של השורשים ( עבור בקר PD ):
ניתן לראות כי השורשים תלויים רק בערכי ההגבר של בקר המיקום הפנימי.

## Slide 12: Linear One-Dimensional Analysis
. דוגמא :
הקטבים המתקבלים:
ניתן לראות כי הקטבים עבור אימפדנס מבוסס מודל דינאמי מתמזגים עם קטבי מודל האימפדנס.
וקטבי PB-IC ממוקמים משמאל לקטבי האימפדנס הנדרש ולכן רובסטיים יותר בהשוואה ל-DB-IC .
מיקום הקטבים עבור אי וודאות יחסית של [-0.8,0.8] בריסון של התהליך

## Slide 13: Instantaneous Model Impedance Control (IM-IC)
שיטת בקרה המשלבת את היתרונות שבשיטות הקודמות – תיקון השגיאות ע"י בקר המיקום בשיטת PB-IC ועקיבה טובה אחר האימפדנס הרצוי כמו בשיטת הבקרה DB-IC.
השיטה מחשבת את התאוצה הדרושה בכדי להגיע לאימפדנס הרצוי כמו ב- DB-I.
המסלול הנדרש מחושב ע"י אינטגרציה של מודל האימפדנס בצעדי זמן, עם שימוש בתנאי ההתחלה (מיקום , מהירות) של התהליך האמיתי (רובוט), בניגוד ל- PB-IC.
המנעות מ-Contact Instability
רובסטיות עבור בקרי מיקום מסוימים – לא בהכרח נדרש להפוך את מטריצת היעקוביאן – יתרון כאשר המטריצה סינוגלרית.

## Slide 14: Comparison Load Uncertainties
ב DB-IC כאשר בעומס כפול המשוערך , הזרוע סוטה באופן משמעותי ממסלול המודל-הביצועים נגרמים כתוצאה מהאי דיוק במודל. הבקר אימפדנס לא מצליח להתגבר על חוסר הדיוק (בעומס- נדרש כוח גדול יותר).
IM-IC- עקיבה טובה יותר למרות אי הודאות.

## Slide 15
Comparison Stiffness Uncertainties
Excessive Stiffness -

## Slide 16: תוצאות – סימולציה ( PB-IC)
גרף של איך נראית ההפרעה .
על גרף אחד המיקום הנדרש ומיקום מודל האימפדנס

## Slide 17: תוצאות סימולציה (DB-IC):

## Slide 18: סימולציות תלת מימדיות

## Slide 19: רובסטיות הבקר דיוק \רובסטיות

## Slide 20: סימולציות
Inverse kinematics 2 link arm :

## Slide 21: DB-IC

## Slide 22: (PB-IC)

## Slide 23: Instantaneous Model Impedance Control (IM-IC)
כמה נק' שוני ודמיון לשיטות הקודמות

## Slide 24: דיון`
כמה נק' מהדיון בסוף המאמר
שוני והבדלים בין השיטות .
יישומים